odštěpný závod Vodovody a kanalizace

Návod k realizaci kanalizační přípojky - soukromé (privátní) části

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace z objektu nemovitosti k zaústění do stokové sítě.

Vlastník této kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu potrubí.

Vlastník kanalizační přípojky je účastníkem stavebního řízení a měl by si objednat připojení a zhotovení přípojky u odborné firmy, která má oprávnění k provádění vodohospodářských staveb.

Můžeme doporučit obrátit se na:

František Páv  						Pavel Solčanský – VAK

Mrzky 92 						Vitice 78

282 01 Český Brod					281 06  Vitice

e-mail: frantaktm@email.cz 				e-mail: solcansky.vak@tiscali.cz

Tel +420 602 293 907 					Tel +420 777 263 245

Vlastník přípojky si zřizuje tuto přípojku na vlastní náklady jako svůj obchodní případ.

Termín připojení nemovitostí na kanalizaci pro veřejnou potřebu bude v předstihu oznámen vlastníkem sítě OÚ Přišimasy.

A) Při realizaci musí být v každém případě dodrženy následující zásady:

7/ JE ZAKÁZÁNO VYPOUŠTĚNÍ nebo přečerpávání stávajících septiků a žump do kanalizace pro veřejnou potřebu viz zákon č. 274/2001 Sb. Toto jednání je v rozporu s kanalizačním řádem vlastníka sítí. V případě jeho porušení se jedná o přestupek a bude pak postupováno v souladu s platným zákonem č. 274/2001 Sb.

1/ Před započetím výkopových prací vždy přesně vyznačit směr a spád kanalizační přípojky. Po pokládce kanalizační přípojky se postupuje vždy směrem od domovní šachty (DŠ) k objektu nemovitosti nebo k vyústění kanalizace.

2/ Potrubí přípojky (materiál PVC DN 150 nebo DN 200) musí být uloženo na pískovém loži 20 cm, musí být ze stran obsypáno 10 cm ložem a z vrchu zasypáno 20 cm vrstvou písku.  Tento posyp je nutno řádně zhutnit, stačí jej ušlapat nohama, potom se teprve může na písek do výkopu zahazovat zemina. Neměla by být příliš mokrá – nelze ji řádně zhutnit – vznikají propadliny.

3/ Každý vlastník přípojky musí dodržet zásadu, že na novou veřejnou kanalizaci mohou být napojeny pouze SPLAŠKOVÉ VODY z WC, koupelen, kuchyní a prádelen, a to bez jakéhokoliv předčištění.

4/ Při montáži potrubí se doporučuje, aby si vlastník přípojky na vhodném místě (např. v pravoúhlém lomu potrubí) nechal osadit nebo zbudovat revizní kontrolní šachtu nebo čistící kus pro případné čištění ucpané přípojky.

5/ Je nutné dbát na to, aby při montáži potrubí bylo toto potrubí čisté, bez hlíny a písku. Po skončení manipulace s potrubím je třeba přípojku utěsnit, aby do ní nevnikly nečistoty a bláto.

6/ JE ZAKÁZÁNO NAPOJENÍ: dešťové vody ze střech, dvorní a uliční vpusti dešťové vody, drenážní vody a vody ze sklepů, vody průmyslové a vody z bazénů.

B) Při připojování kanalizační přípojky vlastníka nemovitosti na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí majitel přípojky předložit následující doklady:

1/ Atest materiálu, ze kterého je přípojka provedena (obdrží se ve stavebninách při nákupu materiálu).

2/ Prohlášení o shodě (obdrží se při nákupu materiálu ve stavebninách).

3/ Protokol o vodotěsnosti kanalizační přípojky dle ČSN 736716 (vystaví oprávněná firma, která přípojku zřizovala) nebo lze nahradit čestným prohlášením vlastníka přípojky.

4/ Živnostenské oprávnění firmy, která kanalizační přípojku prováděla.

5/ Čestné prohlášení majitele přípojky, že do veřejné kanalizace není zaústěn septik, jímka a dešťové vody.

6/ Dva výtisky řádně vyplněné smlouvy na odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

7/ Souhlas obce s napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Souhlas vydá OÚ v úředních hodinách.

C) V případě, že vlastník nemovitosti nevyužije doporučené odborné firmy (František Páv, Pavel Solčanský – VAK) je vlastník nemovitosti před záhozem soukromé (privátní) části přípojky zeminou povinen:

Kontaktovat nejpozději 48 hodin před plánovaným záhozem soukromé části přípojky provozovatele kanalizace firmu Stavokomplet, a to v pracovní dny v době od 8 do 11 hodin na telefonním čísle 326 90 60 88, linka 24 (pí. Mykytynová). Kontroly budou prováděny pouze v pátek od 9 do 14:00 hodin.  Při sjednaném termínu kontroly a uvedení přípojky do trvalého provozu předá vlastník přípojky všechny požadované dokumenty - viz oddíl B) pracovníku z firmy Stavokomplet, který vše potvrdí do Protokolu o napojení a převezme všechny dokumenty.

V případě realizace přípojky firmou František Páv nebo firmou Pavel Solčanský vlastník kanalizační přípojky všechny vyplněné dokumenty předá těmto uvedeným firmám, které dokumenty doručí na OÚ Přišimasy i s vlastní fotodokumentací.

D) Důležitá informace:

Neoprávněné napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu			         Napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno požadavky, které jsou stanoveny vlastníkem sítě. V případě neoprávněného napojení vlastníka nemovitosti na kanalizaci pro veřejnou potřebu (tzn. před termínem uvedení kanalizace a ČOV do trvalého provozu, bez souhlasu vlastníka, tj. obce, a v obdobných případech) se bude postupovat dle platných právních předpisů, především dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, kde sankce za tento přestupek může dosáhnout výši 100 000,- Kč. Pokud vlastník přípojky dosud neučinil obcí požadované kroky, doporučujeme kontaktovat příslušný MěÚ nebo OÚ a dořešit vzniklou situaci.

STAVOKOMPLET spol. s r. o.